国际中转业务联系清单(TRALST)平台文件

# 1.  单证概述

发送方→接收方：船代→二程船码头/理货

报文功能      ：船代将一程船上卸下的国际中转集装箱以清单方式告知二程船码头及理货相关信息，便于二程船码头根据船代指示安排中转箱的装船以及理货进行中转箱铅封确认。

相应业务单证  ：上海港国际中转业务联系单

业务备注      ：1.码头以第一次收到的电子数据为准，且不主动接收船代的电子更改，船代如要更改或删除原始电子数据，必须以口头通知、纸面传真的形式通知码头，由码头人工控制电子数据的更改、删除；

2.二程船的卸港代码必须与该船的出口船舶信息的中转港代码一致。

# 记录说明

| 记录00 | HEAD RECORD 头记录 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字 段 名 | 格式 | 注 释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 00 | M |
| 2 | MESSAGE TYPE 报文类型 | X(6) | TRALST | M |
| 3 | FILE DESCRIPTION 文件说明 | X(35) | TRANSHIPMENT LIST | C |
| 4 | FILE FUNCTION 文件功能 | X(2) | 9=原始6=删除（删除原先多发或发错的箱信息） | M |
| 5 | SENDER CODE 发送方代码 | X(13) |  | M |
| 6 | RECEIVER CODE 接收方代码 | X(13) | 码头的EDI代码 | M |
| 7 | FILE CREATE TIME 文件建立时间 | 9(12) | CCYYMMDDHHMM | M |

| 记录10 | CONNECTING VESSEL & VOYAGE 二程船舶/航次信息 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字 段 名 | 格式 | 注 释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 10 | M |
| 2 | CONNECTING VSL 二程船船名 | X(35) |  | M |
| 3 | VESSEL CALLSIGN 船舶呼号 | X(8) |  | M |
| 4 | VOYAGE 航次 | X(10) |  | M |
| 5 | ARRIVAL TIME 抵港时间 | 9(12) | CCYYMMDDHHMM | M |
| 6 | SHIP AGENCY 船舶代理 | X(13) | EDI中心用户代码 | M |
| 7 | TERMINAL 作业码头 | X(14) | 集装箱流向代码 | M |
| 8 | CONTAINER COUNT 集装箱箱数 | 9(10) |  | C |

| 记录11 | VESSEL & VOYAGE 一程船船舶/航次信息 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字 段 名 | 格式 | 注 释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 11 | M |
| 2 | VESSEL 一程船船名 | X(35) |  | M |
| 3 | VESSEL CALLSIGN 船舶呼号 | X(8) |  | M |
| 4 | VOYAGE 航次 | X(10) |  | M |
| 5 | ARRIVAL TIME 抵港时间 | 9(12) | CCYYMMDDHHMM | M |
| 6 | TERMINAL 作业码头 | X(14) | 集装箱流向代码 | M |

| 记录20 | CONTAINER FIELDS RECORD 集装箱信息 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 20 | M |
| 2 | CTN. NO. 箱号 | X(12) |  | M |
| 3 | CTN. SIZE & TYPE 集装箱尺寸类型 | X(4) |  | M |
| 4 | TOTAL WEIGHT 箱重 | 9(5). 99 | 实际填写箱内货重 | M |
| 5 | Over Length Front 前超 | 9(4) | 厘米 | C |
| 6 | Over Length Back 后超 | 9(4) | 厘米 | C |
| 7 | Over Width Left 左超 | 9(4) | 厘米 | C |
| 8 | Over Width Right 右超 | 9(4) | 厘米 | C |
| 9 | Over Height 超高 | 9(4) | 厘米 | C |
| 10 | CTN.OPERATOR CODE 箱经营人代码 | X(13) |  | M |
| 11 | CTN. STATUS 集装箱状态 | X(1) | E=空 F=重 | M |
| 12 | SEAL NO. 铅封号 | X(80) | 多个铅封号时以“/”分割 | M |
| 13 | CTN. NUMBERS OF PACKAGES 箱内货物件数 | 9(6) |  | C |
| 14 | NET WEIGHT 箱内货重 | 9(5). 99 | 单位：千克 整数位最多5位，小数位最多2位 | C |
| 15 | CTN. CARGO MEASUREMENT 箱内货物尺码 | 9(5) . 999 | 立方米 | C |

| 记录21 | DANGEROUS AND REEFER FIELDS RECORD 危险品和冷藏信息 | C |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 21 | M |
| 2 | CLASS 危险品分类 | X(5) |  | O |
| 3 | UNDG NO. 联合国危险品编号 | 9(4) |  | O |
| 4 | TEMPERATURE ID 温度计量单位 | X(1) | C = 摄氏 F = 华氏 | O |
| 5 | TEMPERATURE SETTING 设置温度 | X(5) | 见注 | O |
| 6 | MIN. TEMPERATURE 冷藏最低温度 | X(5) | 见注 | C |
| 7 | MAX. TEMPERATURE 冷藏最高温度 | X(5) | 见注 | C |

注：温度中，除正(+)负(－)号及小数点外，最多只能三位数字。

记录21即可记录危险品信息，也可记录冷藏信息。若是危险品箱，则字段2、3为必填；若是冷藏箱，则字段4、5为必填。

| 记录22 | PLACE INFO. OF 1 B/L 提单信息 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 22 | M |
| 2 | B/L NO. 提单号 | X(20) |  | M |
| 3 | LOAD PORT CODE 装货港代码 | X (5) |  | M/C |
| 4 | LOAD PORT 装货港 | X(35) |  | C/M |
| 5 | DISCHARGE PORT CODE 卸货港代码 | X(5) | 进口舱单中的目的港 | M/C |
| 6 | DISCHARGE PORT 卸货港 | X(35) |  | C/M |
| 7 | NUMBERS OF PACKAGES 件数 | 9(8) |  | C |
| 8 | CARGO GROSS WEIGHT 货毛重 | 9(14). 999 | 单位：千克 整数位最多14位，小数位最多3位 总长18位 | C |
| 9 | CARGO MEASUREMENT 货尺码 | 9(5). 999 | 立方米 | C |

| 记录99 | TRAILER RECORD 尾记录 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字 段 名 | 格式 | 注 释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 99 | M |
| 2 | RECORD TOTAL OF FILE 记录总数 | 9(6) | 包括：头、尾记录 | M |

# 3.  文件结构

00 头记录  	M1

10 二程船舶/航次信息    M1

11  一程船船舶/航次信息     M99

20 集装箱信息           M9999

21 危险品和冷藏箱信息   C1

22 提单信息            M9999

99 尾记录     M1

# 4.  版本信息

| 版本号 | 版本更新处 | 版本更新说明 | 版本作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| TRALST_Y_0502 |  | 初始创建 | 施娟 |
| TRALST_Y_0504 | 单证概述 | 明确该报文流程为船代发送给二程船码头 | 施娟 |
|  | R11：一程船船舶/航次信息 | 增加第6字段：作业码头 |  |
|  | R20：集装箱信息 | 增加第10、11字段：箱经营人代码和集装箱状态 |  |
|  | R22：提单信息 | 增加3、4字段：装货港和装货港代码 |  |
| TRALST_Y_0506 | R00[4]：文件功能 | 祛除5＝修改，增加6＝删除 | 程永丽 |
| TRALST_Y_0512 | R10[7]：作业码头 | 统一使用集装箱流向代码 | 程永丽 |
|  | R11[6]：作业码头 | 统一使用集装箱流向代码 |  |
| TRALST_Y_051226 | R21：危险品和冷藏箱信息 | 原字段2、3、为必填，4、5为可选，现均改为有条件可选，即：若是危险品箱，则字段2、3、为必填；若是冷藏箱，则字段4、5为必填。 | 程永丽 |
| TRALST_Y_061211 | 发送方→接收方 | 船代→二程船码头/理货、集祥车队 | 卫小明 |
|  | R20：集装箱信息 | 增加12、13、14、15字段 |  |
|  | R22：提单信息 | 增加7、8、9字段 |  |
| TRALST_Y_070803 | R10[2]：二程船船名 | 由9(35)变为X(35) | 程永丽 |
|  | R10[6]：船边代理 | 由9(13)变为X(13) |  |
|  | R10[7]：作业码头 | 由9(14)变为X(14) |  |
|  | R11[2]：一程船船名 | 由9(35)变为X(35) |  |
|  | R11[6]：作业码头 | 由9(14)变为X(14) |  |
|  | 单证概述 | 接收方去除集祥车队 |  |
| TRALST_Y_081106 | R20[4]：货重 | 增加注释，由于船代无法给出箱总重数据，故该字段实际填写箱内货重，与R20[14]：货内货重填写的数据一致 | 程永丽 |